## Slide 1
GPS SENKRONİZASYONLU
KRİPTOGRAFİK KOMUTA SİSTEMİ
GPS SYNCHRONIZED CRYPTOGRAPHIC COMMAND SYSTEM
Enes Akagündüz
Ege Üniversitesi · Ege Meslek Yüksekokulu
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü
AES-256-GCM
FHSS · 25 Kanal
GPS UTC Sync
FreeRTOS · ESP32

## Slide 2
PROBLEM VE MOTİVASYON
✗
Merkeze Bağımlılık
Mevcut sistemler altyapı olmadan çalışamaz. Altyapı çökünce iletişim kesilir.
✗
Sabit Frekans
Sabit frekansta çalışan sistemler kolayca dinlenebilir ve taklit edilebilir.
✗
Ele Geçirme Riski
Cihaz ele geçirildiğinde farklı bölge ve zamanda sisteme dahil olunabilir.
Bu çalışma: GPS uydu saatini kriptografik senkronizasyon kaynağı olarak kullanan, merkeze bağımlı olmayan bir sistem.

## Slide 3
SİSTEM MİMARİSİ
MASTER — Komuta Birimi
GPS NEO-M8N · 5Hz
FreeRTOS · Core 1
ESP32 · UTC Sync
AES-256-GCM
FHSS · 25 Kanal
TFT Ekran + Klavye
LoRa E22-900T22D
900MHz
FHSS·AES
SLAVE — Saha Birimi
GPS NEO-M8N · 5Hz
FreeRTOS · Core 1
ESP32 · UTC Sync
AES-256-GCM
FHSS · Bağımsız
LED × 3 + Buzzer
LoRa E22-900T22D

## Slide 4
GPS SENKRONIZASYON ALTYAPISI
01
GPS Fix Al
NEO-M8N · Min. 6 uydu · 5Hz güncelleme
02
UTC Zaman Damgası
NMEA + micros() · FreeRTOS Core 1'de kesintisiz
03
Kanal Hesapla
KANALLAR[ (UTC/3 XOR SECRET_SEED) % 25 ]
04
Kanala Gir
El sıkışma yok · Bağımsız · Anlık
KANAL FORMÜLÜ
kanal =
KANALLAR[
(UTC/3 XOR SEED)
% 25 ]
✓
Bağımsız hesaplama
Her cihaz kendi başına karar verir
✓
El sıkışma yok
Fix alındığı anda doğru kanala girer
✓
Geç açılma sorunu yok
10 saniye veya 10 dakika fark etmez
✓
Drift düzeltme
micros() ile milisaniye hassasiyeti

## Slide 5
GÜVENLİK MİMARİSİ — 4 KATMAN
FHSS — Frekans Atlama Katmanı
25 kanal · GPS UTC ile senkron · dışarıdan tahmin edilemez
Replay Saldırısı Koruması
UTC zaman damgası · ±3 saniyelik pencere · eski paket reddedilir
AES-256-GCM Şifreleme
Her pakette rastgele nonce · kimlik doğrulama etiketi
Kanal Doğrulama
Yanlış kanaldan gelen paket reddedilir
KORUNAN VERİ: GPS Konumu · Taktik Komut · UTC Damgası
256-bit AES Anahtar
25 FHSS Kanal
±3s Replay Pencere
<2ms Şifreleme Süresi

## Slide 6
DENEYSEL SONUÇLAR
< 2ms
AES-256-GCM
Şifreleme Süresi
< 50ms
Kanal Değişim
Süresi
8 Uydu
Test Anında
GPS Fix
69 m
Cihazlar Arası
Mesafe Ölçümü
✓
Her iki cihaz GPS fix aldıktan sonra el sıkışma olmaksızın aynı anda aynı kanalda buluştu
✓
Farklı zamanlarda açılan cihazlar fix anında UTC formülüyle doğru kanala girdi
✓
Replay simülasyonunda kaydedilen paketler UTC pencere kontrolüyle başarıyla reddedildi
✓
Yanlış kanaldan gönderilen paketler kanal doğrulama ile reddedildi
✓
Haversine formülüyle iki cihaz arası mesafe ve yön başarıyla hesaplandı

## Slide 7
GELECEK PLANLAR
Bu prototip, GPS uydu saatini kriptografik senkronizasyon kaynağı olarak kullanan, merkeze bağımlı olmayan ve ele geçirilmeye karşı dayanıklı bir saha haberleşme mimarisinin düşük maliyetli donanımla gerçekleştirilebileceğini kanıtlamaktadır.
Geliştirme süreci, her yeni katmanla sistemin hem güvenliğini hem de saha koşullarındaki dayanıklılığını artıran modüler bir yapı üzerine inşa edilmektedir. Öncelikli hedef, GPS koordinatı ve zaman bilgisinin kriptografik anahtar türetiminde kullanılmasıyla coğrafi bağımlı şifreleme mimarisine geçiştir.
Uzun vadede donanım bağımsızlığı korunarak daha hassas zamanlama modülleri ve çoklu cihaz desteğiyle endüstriyel düzeyde bir saha haberleşme sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

## Slide 8
TEŞEKKÜRLER
GPS Senkronizasyonlu Kriptografik Komuta Sistemi
→ GPS uydu saati → kriptografik senkronizasyon kaynağı
→ AES-256-GCM + FHSS + Replay koruması
→ El sıkışma gerektirmeyen bağımsız senkronizasyon
→ Merkeze bağımlı olmayan saha haberleşmesi
Enes Akagündüz · enesakagunduz1@gmail.com
Ege Üniversitesi · Ege Meslek Yüksekokulu · Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü