## Slide 1: Ege üniversitesi myo KAÇAK AKIM BİLDİRİM SİSTEMİ (KABS)
Hazırlayan:Ezgi Özdurmuş
Ders: Sistem Analizi
Danışman:Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Berkant SELEK
Tarih:02.12.2025

## Slide 2: KAÇAK AKIM BİLDİRİM SİSTEMİ NEDİR?
Kaçak Akım Bildirim Sistemi, elektrik hattında ortaya çıkan beklenmeyen akımı manyetik yöntemle algılayıp, bu olayı ESP32 üzerinden telefon bildirimine dönüştüren bir güvenlik sistemidir.

## Slide 3: Ne İşe Yarar?
– Şalter attığında veya kaçak akım oluştuğunda durumu tespit eder. – ESP32 Wi-Fi bağlantısı üzerinden telefona anlık uyarı gönderir. – Yangın, elektrik arızası veya enerji kaybı gibi riskleri erken fark ettirir.

## Slide 4: Sistemin Sağladıkları
KAÇAK AKIM BİLDİRİM SİSTEMİ İLE:
– Elektrik hattındaki değişiklikler gerçek zamanlı algılanır. – Şalterin atması veya anormal akım durumunda otomatik bildirim yapılır. – Taşınabilir yapısı sayesinde ev, iş yeri, şantiye gibi birçok yerde kullanılabilir. – Hatalı veya bozuk cihazlar erken fark edilir. – Enerji güvenliği ve zaman tasarrufu sağlanır.

## Slide 5
Sistem Nasıl Çalışır?
01 — MANYETİK ALGILAMA Reed anahtar ve mıknatıs şalterin OFF konumuna yerleştirilir. Şalter attığında manyetik alan değişir; reed açılır/kapanır.
02 — ESP32 VERİ İŞLEME ESP32, reed anahtarın durumunu okur. Kaçak akım / şalter atması algılandığında tetikleme yapılır.
03 — BİLDİRİM GÖNDERİMİ ESP32 Wi-Fi üzerinden (IFTTT / Telegram vb.) telefona uyarı gönderir.

## Slide 6: AVANTAJLARI
– Hızlı uyarı – Düşük maliyet – Kablosuz çalışma – Taşınabilir yapı – Kolay kurulum – Pil ile çalışma – Elektrik panoları için yüksek güvenlik katkısı

## Slide 7: . KullanılanMalzemeler 1-ESP32 Geliştirme Kartı 2-Reed Manyetik Anahtar 3-Neodim Mıknatıslar 4-Step-Up Regülatör(XL6009) 5-Li-ion Pil (1500 mAh) 6-MCB (Miniature Circuit Breaker) 7-Jumper kablolar, pil yatağı vb.

## Slide 8: ESP-32 GELİŞTİRME KARTI
•Projenin beyni.
•Reed anahtardan gelen bilgiyi işler
.•Wi-Fi üzerinden telefona bildirim gönderir
Reed Switch (Manyetik Anahtar)
•Şalter (MCB) üzerindeki mıknatısla birlikte çalışır.
•MCB attığında mıknatıs uzaklaşır ve reed açılır → ESP32 durumu algılar.

## Slide 9: Mıknatıslar (10×3 mm ve 15×5 mm)
Reed anahtarın yanında durarak sürekli bir manyetik alan oluşturur.
Fiziksel durum algılaması için kullanılır.
Elektriksel olarak devreye bağlı değildir → sadece manyetik algılama için kullanılır.

## Slide 10: Step-Up Boost Voltaj Regülatör Kartı
3.7V pil gerilimini ESP32 için gerekli olan 5V seviyesine yükseltir.
18650 Pil Yatağı
Li-ion pilin sabit şekilde yerleştirilmesini sağlar.

## Slide 11: 18650 Li-ion Şarjlı Pil (1500 mAh veya üzeri)
Sistemin taşınabilir enerji kaynağı.
DC Barrel Jack (Klemens girişli)
Boost çıkışından gelen 5V’u ESP32’ye güvenli şekilde bağlamak için kullanılır.

## Slide 12: Bağlantı Kabloları
Tüm sistemin devre bağlantıları için
Prototip Tahta / Sunta Platform
Devrenin düzenli şekilde monte edilmesi için.

## Slide 13: Devrenin çalışma mantığı:
•Reed sensör manyetik alan değişimi algılar
•ESP32 sensör sinyalini okur
•Wi-Fi üzerinden IFTTT’ye bilgi gönderir
•Telefon ekranına bildirim düşer(“⚠ MCB açıldı, kontrol ediniz!”)

## Slide 14: YAZILIM AÇIKLAMA
ESP32’ye Arduino IDE üzerinden kod yüklendi
•Wi-Fi bilgilerinin tanımlanması
•IFTTT Webhook bağlantısı
•Sensör durum değişiminin algılanması
•Durum değişiminde telefona bildirim gönderme

## Slide 15: BÜTÇE
Toplam maliyet: ≈ 500TL
•En pahalı parçalar: ESP32 ve Li-ion pil
•Uygun fiyatlı taşınabilir güvenlik sistemi

## Slide 16: TEŞEKKÜRLER
+90 05415137105
ecezgiozdrums@gmail.com