## Slide 1
HAZIRLAYAN:Yunus Emre Selvitop PROJE DANIŞMANI: Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Berkant Selek

## Slide 2: Müzelerin Sessizliğini Bozmak: Pasif Okuyuculuktan Interaktif Deneyime
Pasif Okuyuculuk İnteraktif Dinleyicilik
Statik bilgi panoları
Sınırlı etkileşim
Tek yönlü bilgi akışı
Eserin kendi hikayesi
Kişisel ve sürükleyici deneyim
Sanatla doğrudan bağ
Vizyonumuz, ziyaretçi deneyimini teknoloji ile zenginleştirerek, her eserin kendi hikayesini anlatabildiği yaşayan müze alanları yaratmaktır.

## Slide 3: Projenin DNA'sı: Ölçülebilir Hedefler ve Net Sınırlar
Algılama
Ziyaretçiyi 30-50 cm mesafeden hatasız algılama.
Ses Kalitesi
.wav formatındaki sesin cızırtısız ve anlaşılır aktartmı.
Tepki Süresi
Algılamadan sonra
< 2 saniye içinde ses dosyasını çalmaya başlama.
Sürdürülebilirlik
Ziyaretşi yokken enerji tasarrufu için bekleme (idle) moduna geçme.
KAPSAM DAHİLİ (J)
KAPSAM DIŞI (X)
Mesafe ölçümu
X
Kablosuz haberleşme (WiFi/Bluetooth)
Micro SD karttan veri okuma
Ses sinyali yükseltme
Arduino C++ yazılımı.
X Mobil uygulama entegrasyonu
Bu sınırlarna, prototip aşamasında bilinçli bir Odaklanma tercihidir.

## Slide 4: Prototipi Hayata Geçiren Bileşenler
HC-SR04
Ultrasonik Sensör
Sistemin Gözleri
Ziyaretçinin mesafesini sonar prensıbiyle, ses dalgaları
kullanarak ölçer.
Yardımcı Malzemeler
Sistemin Damarları
Devre kurulumu için Breadboard ve Jumper
Kablolar.
SD Kart Modülü (SPI)
Eserlerin Hafızası
Arduino'nun dahili belleği yetersiz olduğundan, ses dosyalarını depolar ve SPI
protokolü üzerinden iletişim kurar.
Hoparlör (8 Ohm) & Sürücü
Eserlerin Sesi
Dijital ses verisini duyulabilir fiziksel sese dönüştürür.

## Slide 5: Fikirden Eyleme: Adım Adım lşleyiş
6. Bekleme: Sistem 'idle' modda bekler.
HAYIR
1. Algılama: Ziyaretçi esere yaklaşır.
2. Ölçüm: Ultrasonik sensör mesafeyi ölçer.
Al2DUI h0
3.Karar: Mesafe < 50cm?
EVET
4. Veri Okuma: Arduino, SD karttan ilgili .wav dosyasını okur.
5. Ses Çalma: Ses dosyası hoparlörden çalınır.
W NotebaokLM

## Slide 6: Projenin Mimarisi
Donanım ve Kodun
Fiziksel Bağlantı Mimarisi
UFO
*roulno’"’
O
fri(zing
Mantıksal İşlem Akışı
Arduino IDE
Arduino IDE
long dur atton, dî stance ;
// . .
d1stance = ca 1cu1ateD1stance() ;
// IJC-SP64 sensöründen mesafe verist okunur .
// HC-SR04 sensör ünden mesafe verısl okunur . If (di stance < 58 8g 1sPIay1ng == false) (
// nesafe egLk de4er in a1tlndeysa.. .
audio. pi ay("eserl . hav" ) ;
// TxRpcm kutiiphanes* 11e ses çalan r.
1sP1ay1ng = t rue;
Mesafe okuması yapılır.
Algılanan mesafe 50 cm'den küçük mü kontrol ediIır.
Belirtilen ses dosyası çalınmaya başlanır.
G Nc•tebookLM

## Slide 7: Fikirden Prototiplemeye: 4 Haftalık Yol Haritası
1. Hafta: Keşif & Planlama
2. Hafta: İnşa & İlk Testler
Literatür taraması
Malzeme listesinin kesinleştirilmesi
Bileşenlerin siparişi.
Devrenin breadboard
üzerine kurulması
Sensör kalibrasyonu ve
testleri.
3. Hafta: Yazılım Geliştirme & Entegrasyon
Ana yazılımın
kodlanması
SD kart modülü entegrasyonu
Ses dosyalarının
hazırlanması.
4. Hafta: Montaj & Doğrulama
Prototipin son kutu montajı
Sistem kararlılık testleri Final sunum hazırlığı.

## Slide 8: Maksimum Performans, Optimum Maliyet
Temel prensibimiz, fiyat/performans odaklı bileşen seçimi oldu. Projenin hedeflerini tam olarak karşılayan erişilebilir teknolojileri (örn: Ultrasonik Sensör), endüstriyel alternatiflerine (örn: Lazer Sensör) tercih ederek bütçeyi verimli kullandık.
R3 - 300 TL
Arduino Uno & Modüller 200 TL
Toplam Proje Maliyeti
750 TL
Sensörler & Modüller - 200 TL
Güç Kaynağı & Sarf Malzemeler - 250 TL

## Slide 9: Karşılaşılan Zorluklar ve Üretilen Mühendislik Çözümleri
Risk / Zorluk | Potansiyel Etki | Uygulanan Önlem / Çözüm
Çevresel Gürültü | Ultrasonik sensörün anlık olarak hatalı veya kararsız mesafe ölçmesi. | Yazılımsal Filtreleme: Koda, ani ve mantıksız mesafe sıçramalarını görmezden gelen basit bir ortalama filtresi eklendi.
SD Kart Okuma Hatası | Ses dosyasının bozuk çalınması veya hiç çalınamaması. | Format Standardizasyonu: Kartın FAT32 olarak formatlanması zorunlu kılındı. Koda, kart okunamadığında hata denetimi eklendi.
Yetersiz Güç | Hoparlörden çıkan sesin beklenenden çok daha kısık veya boğuk olması. | Harici Güç Takviyesi: Arduino‘nun 5V pini yerine, ses sürücü devresi harici bir 9V pil ile beslenerek yeterli güç sağlandı.

## Slide 10: Başarı Karnesi: Hedefler ve Gerçekleşen Sonuçlar
Algılama
Hedef:
30-50 cm aralığında hatasız algılama.
Sonuç:
Testlerde 30-50 cm
aralığında %100
doğrulukla tespit
sağlandı.
BAŞARILI +’
Tepki Süresi
Hedef:
< 2 saniye içinde ses
başlatma.
Sonuç:
Ortalama tepki süresi
1.8 saniye olarak
ölşüldü.
HEDEF AŞILDI >›’
Ses Kalitesi
Hedef:
Cızırtısız ve net .wav
aktarımı.
Sonuç:
Yapılan dinleme testlerinde ses aktarımının net ve anlaşılır olduğu doğrulandı.
BAŞARILI w’
Sürdürülebilirlik
Hedef:
Ziyaretçi yokken 'idle mode’.
Sonuç:
Bekleme modunda güç
tüketiminin aktif moda
göre -%80 azaldığı ölçüldü.
BAŞARILI v"

## Slide 11: Bu Yolculuk Bize Ne Öğretti? Projenin Kazanımları
Teknik Yetkinlik
Sensör veri işleme, SPI haberleşme protokolü (SD Kart) ve gömülü sistemler için TMRpcm gibi özel kütüphanelerin kullanımı konularında derinlemesine pratik tecrübe.
Problem Çîîzme Yeteneği
Donanım (güş yetersizliği) ve yazılım (hatalı okuma) arasındaki uyumsuzlukları teşhis etme ve pratik mühendislik çözümleri üretme becerisi kazanıldı.
Proje Yönetimi Deneyimi
Bir mühendislik projesinde zaman, bütçe ve risk faktörlerini entegre bir şekilde yönetme pratiği yapıldı.
Sosyal Fayda Potansiyeli
Müzeler ve sergi alanları için düşük maliyetli, yerli ve erişilebilir bir interaktif teknoloji prototipi geliştirildi.

## Slide 12: Sırada Ne Var? Gelecek Vizyonu ve Geliştirme Potansiyeli
Kablosuz İçerik Yönetimi
İçeriklerin uzaktan güncellenmesi için WiFi modülü entegrasyonu.
^
'
Çoklu Dil Desteği
SD kartta farklı diller için ayrt ses dosyaları barındırma ve seçme özelliği.
Kişiselleştirilmiş Deneyim
Ziyaretçilerin dil seçimi yapabilmesi veya ek bilgi alabilmesi için mobil uygulama entegrasyonu.
Gelişmiş Enerji Verimliliği
Şarj edilebilir Li Po piller ve daha derin uyku modları ile batarya ömrünün uzatılması.

## Slide 13
YUNUS EMRE SELVİTOP
yunusemre. selvitop@gmail.com
PROJE DANIŞMANI: Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Berkant Selek
mustafa.berkant.selek@ege.edu.tr

## Slide 14: Kaynakça ve Referanslar
Donanım ve Platform
Arduino Resmi Dokümantasyonu ve Forumları (arduino.cc)
Yazılım Kütüphaneleri
TMRpcm Kütüphanesi - Geliştirici: TMRh20 (Arduino'da PCM/WAV ses çalmak için temel kütüphane)
  SD.h Kütüphanesi (Arduino için standart SD kart iletişim kütüphanesi)
Teknik Referanslar
HC-SR04 Ultrasonik Sensör Veri Sayfası (Datasheet)
SPI (Serial Peripheral Interface) Haberleşme Protokolü Standartları
G NotebookLM